## Slide 1: Комплексная схема организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
г. Санкт-Петербург
2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Алвиком»
Notes: Чтобы изменить изображение на этом слайде, выберите рисунок и удалите его. Затем нажмите значок «Рисунки» в заполнителе, чтобы вставить изображение.

## Slide 2: Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации Атяшевского муниципального района

## Slide 3: Положение территории в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации
Атяшевский район был образован 16 июля 1928 года. Площадь района составляет 1096 кв. км, расположен в восточной части Республики Мордовия, на севере граничит с. Ардатовским, на юго-востоке – с. Дубенским, на юге – с. Чамзинским, на западе – с. Ичалковским и на востоке с. Сурским районом Ульяновской области.
Административно-территориальное деление Атяшевского муниципального района представлено 1 городским и 6 сельскими поселениями, объединяющими 54 сельских населенных пункта. Атяшевский муниципальный район занимает 4,19% территории Республики Мордовия. Здесь проживает 2,1% населения республики. Численность постоянного населения на 1 января 2022 года составила 15688 человек. В общей численности население в трудоспособном возрасте – 50,8%, моложе трудоспособного возраста – 14,8%, старше трудоспособного возраста – 34,4%.

## Slide 4: Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования
Мероприятия генеральных планов, на данный момент актуальны и целесообразны.
Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить решение следующих основных задач:
обеспечение транспортными связями районов нового строительства;
реконструкция и повышение уровня благоустройства существующей улично-дорожной сети МР;
повышение уровня жизни и комфорта населения МР.
Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

## Slide 5: Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность
Динамика численности населения Атяшевского муниципального района
Социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.
Численность постоянного населения Атяшевского муниципального района по данным Росстата на начало 2022 года составила 15 688 человек.
В период с 2012-2021 г. наблюдается снижение численности населения, в основном за счет превышения смертности над рождаемостью и миграции молодого населения в более крупные города.
годы | все население, человек
01.01.2011 | 20 016
01.01.2012 | 19 595
01.01.2013 | 19 170
01.01.2014 | 18 667
01.01.2015 | 18 311
01.01.2016 | 17 872
01.01.2017 | 17 522
01.01.2018 | 17 210
01.01.2019 | 16 833
01.01.2020 | 15 688
01.01.2021 | 16 100
01.01.2021 | 15 688

## Slide 6: Движение грузового автотранспорта
В МР со сложившейся улично-дорожной сетью выделить сразу несколько магистралей для организации грузовых перевозок очень сложно, поскольку это затрагивает интересы городского движения и оказывает сильное влияние на условия проживания в районах, где такие магистрали проходят. Число грузовых магистралей в районе не должно быть большим. В этой связи работы по созданию таких магистралей должны проводиться параллельно с упорядочиванием перемещений грузов по территории города. Необходимо при этом решить две основные задачи: определить экономически и экологически рациональную локализацию грузовых перевозок по улично-дорожной сети города и уменьшить отрицательные последствия совмещения грузового движения с движением других видов городского транспорта.
Выбор направлений грузовых перевозок зависит от количества и вида груза и схемы улично-дорожной сети. Наиболее притягательным является организация таких перевозок по кратчайшему направлению.
Крупных промышленных предприятий на территории Атяшевского района ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» и ОАО «Маслодельный завод «Атяшевский».
Грузовой транспорт, осуществляющий свое движение по УДС района, является одним из основных источников негативных факторов, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, увеличение ДТП и заторов. С целью снижения негативных факторов необходима эффективная организация движения грузового транспорта.

## Slide 7: Организация движения маршрутных транспортных средств
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворить потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.
Регулярные пассажирские перевозки осуществляются по 10 муниципальных автобусным маршрутам, которые начинают свое движение с автовокзалов в г. Чебоксары и рп. Атяшево.
Атяшевский район связан автобусным движением со всеми крупными муниципальными образованиями Республики Мордовия и имеет регулярное сообщение с г. Саранск, г. Алатырь, г. Чебоксары, и другими населенными пунктам.

## Slide 8: Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения
Схема дислокации постов учета интенсивности движения

## Slide 9: Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (при наличии)
Динамика количества и доля ДТП Атяшевского района за 2019-2021 гг
Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
Республика Мордовия | 993 | 944 | 697
Атяшевский район | 21 | 15 | 12
Доля ДТП | 2,12% | 1,59% | 1,72%

## Slide 10
Chart: Динамика ДТП с пострадавшими в Атяшевском районе
| 2019 | 2020 | 2021
Количество погибших, чел. | 12 | 2 | 4
Количество раненых, чел. | 31 | 16 | 9
Всего ДТП | 21 | 15 | 12

## Slide 11: Разработка мероприятий по организации дорожного движения Атяшевского муниципального района Республика Мордовия

## Slide 12: Организация движения маршрутных транспортных средств
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации
1. | Обустройство и реконструкция остановок общественного транспорта в соответствие со стандартами РФ | 2023-2027
2. | Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта на территории Атяшевского района | 2023-2027
3. | Реализация мероприятий по созданию без барьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих остановочных пунктах | 2023-2027
При реконструкции, в зависимости от расположения остановочного комплекса, обустройство следует выполнять в соответствии со схемой
Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории Атяшевского района в рамках КСОДД

## Slide 13: Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов
Перечень мероприятий по улучшению условий для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района
№ п/п | Наименование | Адрес | Мероприятия
1. | Отделение почтовой связи | рп. Атяшево, Центральная улица, д. 10 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012
2. | Отделение почтовой связи | рп. Атяшево, Центральная улица, д. 17 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012
3. | МАУК «Центр национальной культуры и ремесел» | рп. Атяшево, улица Ленина, д.30А | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012
4. | ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ» | рп. Атяшево, Первомайская улица, д.34 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012
5. | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | рп. Атяшево, Центральная улица, д. 8 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012
6. | Администрация Атяшевского городского поселения Республики Мордовия | рп. Атяшево, Центральная улица, д. 10 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012
7. | Отделение Сбербанка | рп. Атяшево, улица Горюнова, д.3 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2012

## Slide 14: Обеспечение маршрутов движения детей к образовательным организациям
В Атяшевском районе достаточно обеспечена безопасность движения детей до детских образовательных учреждений, однако дополнительно требуется следующие мероприятия:
устройство искусственных дорожных неровностей с установкой знаков 5.20 «Искусственная неровность»;
установка знаков 1.23 «Дети», 3.24 (ограничение скорости до 40 км. /ч.) за 200 м. до пешеходного перехода;
за 100 м. до пешеходного перехода установка знаков 1.23 «Дети» и 8.2.1 «Зона действия»;
за 50 м. до пешеходного перехода устройство знаков 1.17 «Искусственная неровность», 3.24 (ограничение скорости до 20 км./ч.);
устройство перильных ограждений по 50 м. с каждой стороны от пешеходного перехода:

## Slide 15: Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом
Перечень мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности в Атяшевском районе.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог:
выходящей в данное полукольцевое направление.
Дополнительные мероприятия:
Асфальтирование грунтовых автомобильных дорог
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (по проекту ежегодно)

## Slide 16: Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения

## Slide 17: Спасибо за внимание